## Slide 1: 计算机组成原理
刘宏伟
第十一讲
哈尔滨工业大学
计算机硬件基础教研室

## Slide 2: 第５章 输入输出系统
5.6 DMA方式
5.5 程序中断方式
5.4 程序查询方式
5.3 I/O接口
5.2 外部设备
5.1 概述

## Slide 3: 5.2 I/O设备
一、概述
主机
设备
控制器
机、电
磁、光
部分
I/O
接
口
外部设备
外部设备大致分三类
键盘、鼠标、打印机、显示器
磁盘、光盘、磁带
1. 人机交互设备
2. 计算机信息存储设备
3. 机 机通信设备
调制解调器等

## Slide 4
二、输入设备
1. 键盘
2. 鼠标
3. 触摸屏
按键
判断哪个键按下
将此键翻译成 ASCII 码 （编码键盘法）
机械式 金属球 电位器
5.2
光电式 光电转换器

## Slide 5
三、输出设备
1. 显示器
(1) 字符显示
(2) 图形显示
(3) 图像显示
字符发生器
主观图像
客观图像
2. 打印机
(1) 击打式
(2) 非击打式
点阵式（逐字、逐行）
喷墨（逐字）
激光（逐页）
5.2

## Slide 6
四、其他
1. A/D、D/A
2. 终端
3. 汉字处理
五、多媒体技术
完成显示控制与存储、键盘管理及通信控制
模拟/数字（数字/模拟）转换器
汉字输入、汉字存储、汉字输出
1. 什么是多媒体
2. 多媒体计算机的关键技术
5.2
由键盘和显示器组成

## Slide 7: 5.3 I/O 接 口
一、概述
为什么要设置接口？
1. 实现设备的选择
2. 实现数据缓冲达到速度匹配
4. 实现电平转换
5. 传送控制命令
6. 反映设备的状态（“忙”、“就绪”、
“中断请求”）
3. 实现数据串 并格式转换
Notes: 接口概念可以非常广
既包括软件之间的、硬件之间的、软硬件之间的
硬件设备间的接口既包括接口电路也包括控制软件

## Slide 8
二、接口的功能和组成
(1) 设备选择线
(2) 数据线
(3) 命令线
(4) 状态线
I/O 接口
设备
I/O 接口
设备
数据线
命令线
状态线
I/O总线
设备选择线
总线连接方式的 I/O 接口电路
5.3

## Slide 9
2. 接口的功能和组成
功能
组成
选址功能
传送命令的功能
传送数据的功能
反映设备状态的功能
设备选择电路
命令寄存器、命令译码器
数据缓冲寄存器
设备状态标记
完成触发器 D
工作触发器 B
中断请求触发器 INTR
屏蔽触发器 MASK
5.3
Notes: 00，设备处于暂停状态
强调：接口芯片，将大多数IO设备共用的接口电路坐在一个芯片中，剩余的电路做在设备控制器中
本课讲的通用接口具备的

## Slide 10
3. I/O 接口的基本组成
命令寄存器
和命令译码器
设备选择
电路
设备状态
标记
数据缓冲
寄存器DBR
控制逻辑电路
I/O接口
外 部 设 备
数据线
命令
状态
数据线
命令线
状态线
CPU
地址线
5.3

## Slide 11
三、接口类型
并行接口
串行接口
可编程接口
不可编程接口
通用接口
专用接口
1. 按数据 传送方式 分类
2. 按功能 选择的灵活性 分类
3. 按 通用性 分类
4. 按数据传送的 控制方式 分类
中断接口
DMA 接口
5.3
Intel 8255
Intel 8251
Intel 8255、 Intel 8251
Intel 8212
Intel 8255、 Intel 8251
Intel 8279、 Intel 8275
Intel 8259
Intel 8257
Notes: 功能和操作方式可通过编程的方式进行改变
8279是键盘/显示器接口
8275是可编程的CRT控制器接口

## Slide 12: 5.4 程序查询方式
一、程序查询流程
检查状态标记1
设备1
准备就绪？
检查状态标记N
设备N
准备就绪？
…
处理设备1
是
否
否
处理设备N
是
1. 查询流程
检查状态标记
交换数据
准备就绪?
是
否
单个设备
多个设备
测
试
指
令
转
移
指
令
传
送
指
令

## Slide 13
2. 程序流程
设置主存缓冲区首址
设置计数值
启动外设
传送一个数据
修改主存地址
修改计数值
结束I/O传送
准备好？
传送完？
未完
是
完
否
5.4
保存
寄存器内容

## Slide 14
②
设备选择电路
DBR
Q
Q
&
数据线
准备就绪
启动命令
地址线
SEL
输入数据
启动设备
设备工作
结束
①
③
④
⑤
⑥
D
B
二、程序查询方式的接口电路
①
②
③
⑤
1
0
1
0
④
5.4
以输入为例
⑥

## Slide 15: 5.5 程序中断方式
一、中断的概念
…
K
K+1
Q
Q+1
…
…
中断服务程序
1
中断服务程序
2
入口1
入口2

## Slide 16
二、I/O 中断的产生
以打印机为例
发中断请求
空闲
接收
数据
接收
数据
准备
发中断请求
打印
打印
打印机
执行主程序
继续执行主程序
继续执行主程序
响应中断
中断返回
响应中断
中断返回
启动
打印机
传送
数据
传送
数据
CPU
CPU 与打印机并行工作
5.5

## Slide 17
三、程序中断方式的接口电路
1. 配置中断请求触发器和中断屏蔽触发器
D
Q
&
1
INTR
中断请求触发器
INTR = 1 有请求
MASK
中断屏蔽触发器
MASK = 1 被屏蔽
来自 CPU 的
中断查询信号
受设备本身控制
INTR
D
MASK
Q
D 完成触发器
5.5
中断请求

## Slide 18
2. 排队器
排队
在 CPU 内或在接口电路中（链式排队器）
硬件
软件
5.5
详见第八章
INTP1´
INTP2´
INTP3´
INTP4´
INTR1
INTR2
INTR3
INTR4
1
&
1
&
1
&
1
&
INTR1
设备 1#、2#、3#、4# 优先级按 降序排列
INTRi = 1 有请求 即 INTRi = 0

## Slide 19
1
INTP1
1
INTP2
1
INTP3
1
INTP4
&
&
&
&
INTR1
INTR2
INTR3
INTR4
INTR1
INTR2
INTR3
INTR4
1
&
1
&
1
&
1
&
INTP1´
INTP2´
INTP3´
INTP4´
INTR2
INTR1
INTR1
INTR2
5.5
1
&
INTP2
2. 排队器
排队
在 CPU 内或在接口电路中（链式排队器）
硬件
软件
详见第八章