## Slide 1: 计算机组成原理
刘宏伟
第三讲
哈尔滨工业大学
计算机硬件基础教研室

## Slide 2: 第３章 系统总线
3.1 总线的基本概念
3.2 总线的分类
3.3 总线特性及性能指标
3.4 总线结构
3.5 总线控制

## Slide 3: 3.1 总线的基本概念
一、为什么要用总线
二、什么是总线
三、总线上信息的传送
总线是连接各个部件的信息传输线，
是 各个部件共享的传输介质
串行
并行

## Slide 4
四、总线结构的计算机举例
1.单总线结构框图
3.1
单总线（系统总线）
CPU
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
I/O接口
…
I/O
设备n
I/O接口
…

## Slide 5
2.面向 CPU 的双总线结构框图
3.1
中央处理器
CPU
I/O总线
M
总
线
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
…
…
I/O接口
I/O接口
I/O
设备n

## Slide 6
3. 以存储器为中心的双总线结构框图
系统总线
主存
CPU
I/O接口
I/O
设备1
…
I/O
设备n
I/O接口
…
存储总线
3.1

## Slide 7: 3.2 总线的分类
1.片内总线
2.系统总线
芯片内部 的总线
数据总线
地址总线
控制总线
双向 与机器字长、存储字长有关
单向 与存储地址、 I/O地址有关
有出 有入
计算机各部件之间 的信息传输线
存储器读、存储器写
总线允许、中断确认
中断请求、总线请求

## Slide 8
3.通信总线
串行通信总线
并行通信总线
传输方式
3.2
用于 计算机系统之间 或 计算机系统
与其他系统（如控制仪表、移动通信等）
之间的通信

## Slide 9: 3.3 总线特性及性能指标
CPU
插板
主存
插板
I/O
插板
一、总线物理实现
BUS
主板

## Slide 10
1. 机械特性
2. 电气特性
3. 功能特性
4. 时间特性
二、总线特性
尺寸、形状、管脚数 及 排列顺序
传输方向 和有效的 电平 范围
每根传输线的 功能
信号的 时序 关系
3.3
地址
数据
控制

## Slide 11
三、总线的性能指标
1. 总线宽度
2. 标准传输率
3. 时钟同步/异步
4. 总线复用
5. 信号线数
6. 总线控制方式
7. 其他指标
数据线 的根数
每秒传输的最大字节数（MBps）
同步、不同步
地址线 与 数据线 复用
地址线、数据线和控制线的 总和
负载能力
突发、自动、仲裁、逻辑、计数
3.3

## Slide 12
ISA
EISA
VESA(LV-BUS)
PCI
AGP
RS-232
USB
模块
系统
总
线
标
准
四、总线标准
系统
模块
3.3
标 准 界 面

## Slide 13
总线标准 | 数据线 | 总线时钟 | 带宽
ISA | 16 | 8 MHz（独立） | 16 MBps
EISA | 32 | 8 MHz（独立） | 33 MBps
VESA (VL-BUS) | 32 | 32 MHz（CPU） | 133 MBps
PCI | 32 64 | 33 MHz（独立） 66 MHz（独立） | 132 MBps 528 MBps
AGP | 32 | 66.7 MHz（独立） 133 MHz（独立） | 266 MBps 533 MBps
RS-232 | 串行通信 总线标准 | 数据终端设备（计算机）和数据通信设备（调制解调器）之间的标准接口 | 
USB | 串行接口 总线标准 | 普通无屏蔽双绞线 带屏蔽双绞线 最高 | 1.5 Mbps (USB1.0) 12 Mbps (USB1.0) 480 Mbps (USB2.0)
3.3
四、总线标准

## Slide 14: 3.4 总线结构
一、单总线结构
单总线（系统总线）
CPU
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
I/O接口
…
I/O
设备n
I/O接口
…

## Slide 15
1. 双总线结构
具有特殊功能的处理器，
由通道对I/O统一管理
通道
I/O接口
设备n
…
…
I/O接口
设备0
CPU
主存
主存总线
I/O总线
二、多总线结构
3.4

## Slide 16
2. 三总线结构
主存总线
DMA总线
I/O总线
CPU
主存
设备1
设备n
高速外设
I/O接口
I/O接口
I/O接口
…
…
3.4

## Slide 17
3. 三总线结构的又一形式
3.4
局域网
系统总线
CPU
Cache
局部总线
扩展总线接口
扩展总线
Modem
串行接口
SCSI
局部I/O控制器
主存

## Slide 18
4. 四总线结构
多媒体
Modem
主存
扩展总线接口
局域网
SCSI
CPU
串行接口
FAX
系统总线
局部总线
高速总线
扩展总线
图形
Cache/桥
3.4

## Slide 19
1. 传统微型机总线结构
三、总线结构举例
3.4
存储器
SCSI Ⅱ
控制器
主存控制器
ISA、EISA
8 MHz的16位数据通路
标准总线控制器
33 MHz的32位数据通路
系统总线
多媒体
高速局域网
高性能图形
CPU
…
…
Modem

## Slide 20
2. VL-BUS局部总线结构
3.4
33 MHz的32位数据通路
系统总线
ISA、EISA
多媒体
高速局域网
高性能图形
图文传真
8 MHz的16位数据通路
标准总线
控制器
CPU
主存控制器
存储器
局部总线
控制器
SCSIⅡ
控制器
VL BUS
…
…
Modem

## Slide 21
3. PCI 总线结构
3.4
CPU
多媒体
PCI 桥
高速局域网
高性能图形
图文传真
PCI 总线
系统总线
33 MHz的32位数据通路
8 MHz的16位数据通路
ISA、EISA
标准总线
控制器
SCSIⅡ
控制器
存储器
Modem

## Slide 22
4. 多层 PCI 总线结构
PCI总线2
存储器
桥0
桥4
PCI设备
桥5
总线桥
桥3
桥1
设备
桥2
第一级桥
第二级桥
第三级桥
PCI总线4
PCI总线5
PCI总线3
PCI总线1
PCI总线0
存储器总线
标准总线
CPU
3.4

## Slide 23: 3.5 总线控制
一、总线判优控制
总线判优控制
分布式
集中式
主设备(模块)
对总线有 控制权
从设备(模块)
响应 从主设备发来的总线命令
1. 基本概念
链式查询
计数器定时查询
独立请求方式

## Slide 24
2. 链式查询方式
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
…
BG
数据线
地址线
BS －总线忙
BR－总线请求
BG－总线同意
3.5
I/O接口1
Notes: 1、先介绍链式查询的总体结构、各条线的功能
2、介绍判优的过程，启动动画
3、要介绍这种总线判优控制方法的优先级如何确定，优点，缺点
串行查询方式：结构简单、增加或删除设备容易、判优算法简单，可靠性设计容易； 对电路失效特别敏感、优先级固定，造成有些设备的总线请求很难被相应，响应速度慢

## Slide 25
0
BS －总线忙
BR－总线请求
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
设备地址
3. 计数器定时查询方式
I/O接口1
3.5
计数器
设备地址
1
Notes: 1、先介绍计数器定时查询的总体结构、各条线的功能
2、介绍判优的过程，启动动画
3、要介绍这种总线判优控制方法的优先级确定，优点、缺点
优先级确定方式：固定式优先级，循环式优先级，为某个部件指定最高优先级，为所有部件按任意顺序指定优先级（随机数产生或改变接口地址）
优点：优先级设置灵活，可靠性高
缺点：线数多，可扩展性差，控制复杂。假设部件数为n，则控制线总数为：2+【log2N】

## Slide 26
排队器
排队器
4. 独立请求方式
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
I/O接口1
I/O接口n
…
BR0
BG0
BR1
BG1
BRn
BGn
BG－总线同意
BR－总线请求
3.5
Notes: 1、先介绍计数器定时查询的总体结构、各条线的功能
2、介绍判优的过程，启动动画
3、要介绍这种总线判优控制方法的优先级确定，优点、缺点
  优先级：预定方式、自适应方式、循环方式、混合方式
  优点：速度快，优先级指定方式灵活
  缺点：控制线数多

## Slide 27: 分布式控制
  将总线控制逻辑分布在连接到总线的各个部件中。
Notes: 每个潜在的主方功能模块都有自己的仲裁号和仲裁器。当它们有总线请求时，把它们唯一的仲裁号发送到共享的仲裁总线上，每个仲裁器将仲裁总线上得到的号与自己的号进行比较。如果仲裁总线上的号大，则它的总线请求不予响应，并撤消它的仲裁号。最后，获胜者的仲裁号保留在仲裁总线上。显然，分布式仲裁是以优先级仲裁策略为基础。