## Slide 1: 计算机组成原理
刘宏伟
第四讲
哈尔滨工业大学
计算机硬件基础教研室

## Slide 2: 第３章 系统总线
3.1 总线的基本概念
3.2 总线的分类
3.3 总线特性及性能指标
3.4 总线结构
3.5 总线控制

## Slide 3
二、总线通信控制
1. 目的
2. 总线传输周期
主模块申请，总线仲裁决定
主模块向从模块 给出地址 和 命令
主模块和从模块 交换数据
主模块 撤消有关信息
申请分配阶段
寻址阶段
传数阶段
结束阶段
解决通信双方 协调配合 问题
3.5

## Slide 4
由 统一时标 控制数据传送
充分 挖掘 系统 总线每个瞬间 的 潜力
同步通信
异步通信
半同步通信
分离式通信
3. 总线通信的四种方式
采用 应答方式 ，没有公共时钟标准
同步、异步结合
3.5

## Slide 5
(4) 半同步通信
同步 发送方 用系统 时钟前沿 发信号
接收方 用系统 时钟后沿 判断、识别
3.5
（同步、异步 结合）
异步 允许不同速度的模块和谐工作
增加一条 “等待”响应信号
WAIT

## Slide 6
以输入数据为例的半同步通信时序
T1 主模块发地址
T2 主模块发命令
…
T3 从模块提供数据
T4 从模块撤销数据，主模块撤销命令
Tw 当 为低电平时，等待一个 T
WAIT
Tw 当 为低电平时，等待一个 T
WAIT
3.5

## Slide 7
读
命令
WAIT
地址
数据
3.5
时钟
总线传输周期
T1
T2
TW
TW
T3
T4
(4) 半同步通信
（同步、异步 结合）

## Slide 8
上述三种通信的共同点
一个总线传输周期（以输入数据为例）
主模块发地址 、命令
从模块准备数据
从模块向主模块发数据
总线空闲
3.5
占用总线
不占用总线
占用总线

## Slide 9
(5) 分离式通信
充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力
主模块 申请 占用总线，使用完后
即 放弃总线 的使用权
从模块 申请 占用总线，将各种信
息送至总线上
一个总线传输周期
子周期1
子周期2
3.5
主模块

## Slide 10
1. 各模块有权申请占用总线
分离式通信特点
充分提高了总线的有效占用
2. 采用同步方式通信，不等对方回答
3. 各模块准备数据时，不占用总线
4. 总线被占用时，无空闲
3.5

## Slide 11: 第４章 存 储 器
4.1 概述
4.2 主存储器
4.3 高速缓冲存储器
4.4 辅助存储器

## Slide 12: 4.1 概 述
一、存储器分类
1. 按存储介质分类
(1) 半导体存储器
(2) 磁表面存储器
(3) 磁芯存储器
(4) 光盘存储器
易失
TTL 、MOS
磁头、载磁体
硬磁材料、环状元件
激光、磁光材料
非
易
失

## Slide 13
(1) 存取时间与物理地址无关（随机访问）
顺序存取存储器 磁带
4.1
2. 按存取方式分类
(2) 存取时间与物理地址有关（串行访问）
随机存储器
只读存储器
直接存取存储器 磁盘
在程序的执行过程中 可 读 可 写
在程序的执行过程中 只 读

## Slide 14
磁盘、磁带、光盘
高速缓冲存储器（Cache）
Flash Memory
存
储
器
主存储器
辅助存储器
MROM
PROM
EPROM
EEPROM
RAM
ROM
静态 RAM
动态 RAM
3. 按在计算机中的作用分类
4.1

## Slide 15
高
低
小
大
快
慢
辅存
寄存器
缓存
主存
磁盘
光盘
磁带
光盘
磁带
速度
容量
价格 位
／
1. 存储器三个主要特性的关系
二、存储器的层次结构
CPU
CPU
主机
4.1
Notes: 为什么 有这么多种类型的存储器呢

## Slide 16
缓存
CPU
主存
辅存
2. 缓存 主存层次和主存 辅存层次
缓存
主存
辅存
主存
虚拟存储器
10 ns
20 ns
200 ns
ms
虚地址
逻辑地址
实地址
物理地址
主存储器
4.1
（速度）
（容量）

## Slide 17: 4.2 主存储器
一、概述
1. 主存的基本组成
存储体
驱动器
译码器
MAR
控制电路
读
写
电
路
MDR
地址总线
数据总线
读
写
…
…
…
…
…

## Slide 18
2. 主存和 CPU 的联系
MDR
MAR
CPU
主 存
读
数据总线
地址总线
写
4.2

## Slide 19
高位字节 地址为字地址
低位字节 地址为字地址
设地址线 24 根
按 字节 寻址
按 字 寻址
若字长为 16 位
按 字 寻址
若字长为 32 位
字地址
字节地址
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8
4
0
字节地址
字地址
4
5
2
3
0
1
4
2
0
3. 主存中存储单元地址的分配
4.2
224 = 16 MB
8 MW
4 MW

## Slide 20
(2) 存储速度
4. 主存的技术指标
(1) 存储容量
(3) 存储器的带宽
主存 存放二进制代码的总位数
读出时间 写入时间
存储器的 访问时间
存取时间
存取周期
读周期 写周期
连续两次独立的存储器操作
（读或写）所需的 最小间隔时间
位/秒
4.2

## Slide 21
芯片容量
二、半导体存储芯片简介
1. 半导体存储芯片的基本结构
译
码
驱
动
存
储
矩
阵
读
写
电
路
1K×4位
16K×1位
8K×8位
片选线
读/写控制线
地
址
线
…
数
据
线
…
地址线
（单向）
数据线
（双向）
10
4
14
1
13
8
4.2

## Slide 22
二、半导体存储芯片简介
1. 半导体存储芯片的基本结构
译
码
驱
动
存
储
矩
阵
读
写
电
路
片选线
读/写控制线
地
址
线
…
数
据
线
…
片选线
读/写控制线
（低电平写 高电平读）
（允许读）
4.2
CS
CE
WE
（允许写）
WE
OE

## Slide 23
存储芯片片选线的作用
用 16K × 1位 的存储芯片组成 64K × 8位 的存储器
32片
当地址为 65 535 时，此 8 片的片选有效
8片
16K × 1位
8片
16K × 1位
8片
16K × 1位
8片
16K × 1位
4.2

## Slide 24
0,0
15,0
15,7
0,7
读/写控制电路
地
址
译
码
器
字线
0
15
…
…
16×8矩阵
…
…
…
0
7
D
0
7
D
位线
读 / 写选通
A
3
A
2
A
1
A
0
…
…
2. 半导体存储芯片的译码驱动方式
(1) 线选法
4.2
0
0
0
0
0,0
0,7
…
0
…
0
7
…
D
0
7
D
读 / 写选通
读/写控制电路

## Slide 25
A
3
A
2
A
1
A
0
A
4
0,31
0,0
31,0
31,31
Y 地址译码器
X
地
址
译
码
器
32×32
矩阵
…
…
A
9
I/O
A
8
A
7
A
5
6
A
Y
0
Y
31
X
0
X
31
D
读/写
…
…
(2) 重合法
4.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
31,0
0,31
…
…
I/O
D
0,0
读

## Slide 26
三、随机存取存储器 ( RAM )
1. 静态 RAM (SRAM)
(1) 静态 RAM 基本电路
A´ 触发器非端
1
T
4
T
~
触发器
5
T
T
6
、
行开关
7
T
T
8
、
列开关
7
T
T
8
、
一列共用
A 触发器原端
T1 ~ T4
T5
T6
T
7
T
8
A´
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
DOUT
读放
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择
4.2
T1 ~ T4

## Slide 27
A´
T1 ~ T4
T5
T6
T7
T8
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
读放
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择
DOUT
① 静态 RAM 基本电路的 读 操作
行选
T5、T6 开
4.2
T7、T8 开
列选
读放
DOUT
VA
T6
T8
DOUT
读选择有效

## Slide 28
T1 ~ T4
T5
T6
T7
T8
A´
A
DIN
位线A
位线A ´
列地址选择
行地址选择
写放
写放
读放
DOUT
写选择
读选择
② 静态 RAM 基本电路的 写 操作
行选
T5、T6 开
两个写放
DIN
4.2
列选
T7、T8 开
（左）
反相
T5
A´
（右）
T8
T6
A
DIN
DIN
T7
写选择有效
T1 ~ T4