## Slide 1: 计算机组成原理
刘宏伟
第九讲
哈尔滨工业大学
计算机硬件基础教研室

## Slide 2: 第４章 存 储 器
4.1 概述
4.2 主存储器
4.3 高速缓冲存储器
4.4 辅助存储器

## Slide 3: 4.3 高速缓冲存储器
一、概述
  1、问题的提出
  2、Cache的工作原理
    主存和缓存的编址
    命中与未命中
    Cache的命中率
    Cache-主存系统的效率
  3、Cache的基本结构
  4、Cache的读写操作
  5、Cache的改进
二、Cache-主存的地址映射
三、替换算法

## Slide 4
3. Cache 的基本结构
4.3
Cache
替换机构
Cache
存储体
主存Cache
地址映射
变换机构

## Slide 5
4. Cache 的 读写 操作
访问Cache
取出信息送CPU
访问主存
取出信息送CPU
将新的主存块
调入Cache中
执行替换算法
腾出空位
结束
命中？
Cache满？
CPU发出访问地址
开始
是
否
是
否
读
4.3

## Slide 6
Cache 和主存的一致性
4. Cache 的 读写 操作
写
4.3
写直达法（Write – through）
写回法（Write – back）
写操作时数据既写入Cache又写入主存
写操作时只把数据写入 Cache 而不写入主存
当 Cache 数据被替换出去时才写回主存
写操作时间就是访问主存的时间，读操作时不
涉及对主存的写操作，更新策略比较容易实现
写操作时间就是访问 Cache 的时间，
读操作 Cache 失效发生数据替换时，
被替换的块需写回主存，增加了 Cache 的复杂性

## Slide 7
5. Cache 的改进
(1) 增加 Cache 的级数
片载（片内）Cache
片外 Cache
(2) 统一缓存和分立缓存
指令 Cache
数据 Cache
与指令执行的控制方式有关
是否流水
Pentium 8K 指令 Cache 8K 数据 Cache
PowerPC620 32K 指令 Cache 32K 数据 Cache
4.3

## Slide 8
字块2m－1
字块2c+1
字块2c+1－1
字块2c +1
字块2c
字块2c－1
字块1
字块0
…
…
…
主存储体
字块 1
标记
字块 0
标记
字块 2c－1
标记
Cache存储体
t位
0
1
2c－1
…
字块
字块地址
主存字
块标记
t 位
c 位
b 位
主存地址
比较器（t位）
=
≠
不命中
有效位=1？
*
m位
Cache
内地址
否
是
命中
二、Cache – 主存的地址映射
1. 直接映射
每个缓存块 i 可以和 若干 个 主存块 对应
每个主存块 j 只能和 一 个 缓存块 对应
i = j mod C
4.3
字块2c+1
字块2c
字块0
字块 0

## Slide 9
2. 全相联映射
主存 中的 任一块 可以映射到 缓存 中的 任一块
字块2m－1
字块2c－1
字块1
字块0
…
…
字块2c－1
字块1
字块0
…
标记
标记
标记
主存字块标记
字块内地址
主存地址
m = t + c 位
b位
m = t+c
Cache 存储器
主存储器
字块0
4.3

## Slide 10
字块2m－1
字块2c+1
字块2c+1－1
字块2c +1
字块2c
字块2c－1
字块1
字块0
…
…
…
主存储体
字块 1
标记
字块 0
标记
字块 2c－1
标记
Cache存储体
t位
0
1
2c－1
…
字块
字块地址
主存字
块标记
t 位
c 位
b 位
主存地址
比较器（t位）
=
≠
不命中
有效位=1？
*
m位
Cache
内地址
否
是
命中
二、Cache – 主存的地址映射
刚刚讲过的直接相联映射
4.3
字块2c+1
字块2c
字块0
字块 0

## Slide 11
字块2m－1
字块2c-r+1
字块2c-r + 1
字块2c-r
字块2c-r －
字块1
字块0
…
…
…
字块 3
标记
字块 1
标记
字块 2c－1
标记
字块 2
标记
字块 0
标记
字块 2c－2
标记
…
…
…
…
字块内地址
组地址
主存字块标记
s = t + r 位
q = c－r 位
b 位
组
0
1
2c-r－1
主存地址
Cache
主存储器
m 位
共 Q 组，每组内两块（r = 1)
1
某一主存块 j 按模 Q 映射到 缓存 的第 i 组中的 任一块
i = j mod Q
直接映射
全相联映射
3. 组相联映射
4.3
字块0
字块 1
字块 0
字块2c-r
字块2c-r+1

## Slide 12
三、替换算法
1. 先进先出 （ FIFO ）算法
2. 近期最少使用（ LRU）算法
小结
某一 主存块 只能固定 映射到 某一 缓存块
直接
全相联
组相联
某一 主存块 能 映射到 任一 缓存块
某一 主存块 只能 映射到 某一 缓存 组 中的 任一块
不灵活
成本高
4.3

## Slide 13: 4.4 辅助存储器
一、概述
1. 特点
不直接与 CPU 交换信息
2. 磁表面存储器的技术指标
道密度 Dt
位密度 Db
C = n × k × s
寻道时间 + 等待时间
(1) 记录密度
(2) 存储容量
(3) 平均寻址时间
(4) 数据传输率
(5) 误码率
辅存的速度
寻址时间
磁头读写时间
Dr = Db × V
出错信息位数与读出信息的总位数之比

## Slide 14
二、磁记录原理和记录方式
1. 磁记录原理
写
4.4
局部磁化单元
载磁体
写线圈
S
N
I
局部磁化单元
写线圈
S
N
铁芯
磁通
磁层
写入“0”
写入“1”
I

## Slide 15
N
读线圈
S
读线圈
S
N
铁芯
磁通
磁层
运动方向
运动方向
s
s
t
t
f
f
e
e
读出 “0”
读出 “1”
4.4
读
1. 磁记录原理

## Slide 16
2. 磁表面存储器的记录方式
0
1
1
1
0
0
0
1
0
数据序列
RZ
NRZ
NRZ1
PM
FM
MFM
T
位周期
4.4