## Slide 1: 计算机组成原理
刘宏伟
第六讲
哈尔滨工业大学
计算机硬件基础教研室

## Slide 2: 第４章 存 储 器
4.1 概述
4.2 主存储器
4.3 高速缓冲存储器
4.4 辅助存储器

## Slide 3: 4.2 主存储器
一、概述
二、半导体芯片简介
三、随机存取存储器 ( RAM )
1. 静态 RAM (SRAM)
2. 动态 RAM ( DRAM )
3. 动态RAM和静态RAM的比较

## Slide 4
四、只读存储器（ROM）
1. 掩模 ROM ( MROM )
行列选择线交叉处有 MOS 管为“1”
行列选择线交叉处无 MOS 管为“0”
2. PROM (一次性编程)
VCC
行线
列线
熔丝
熔丝断
为 “0”
为 “1”
熔丝未断
4.2
Notes: 看掩膜ROM，教材88页

## Slide 5
3. EPROM (多次性编程 )
(1) N型沟道浮动栅 MOS 电路
G 栅极
S 源
D 漏
紫外线全部擦洗
D 端加正电压
形成浮动栅
S 与 D 不导通为 “0”
D 端不加正电压
不形成浮动栅
S 与 D 导通为 “1”
S
G
D
N
+
N
+
P
基片
G
D
S
浮动栅
SiO
2
+ + + + +
_ _ _
4.2

## Slide 6
…
控制逻辑
Y 译码
X
译
码
数据缓冲区
Y 控制
128 × 128
存储矩阵
…
…
PD/Progr
CS
A10
A7
…
A6
A0
…
…
DO0
…
DO7
1
12
…
A7
A1
A0
VSS
DO2
DO0
DO1
…
2716
24
13
…
VCC
A8
A9
VPP
CS
A10
PD/Progr
DO3
DO7
…
(2) 2716 EPROM 的逻辑图和引脚
4.2
PD/Progr
PD/Progr
功率下降 / 编程输入端 读出时 为 低电平
Notes: PD高电平，525mW降到132mW
编程脉冲：50-55ms +5V

## Slide 7
4. EEPROM (多次性编程 )
电可擦写
局部擦写
全部擦写
5. Flash Memory (闪速型存储器)
比 EEPROM快
4.2
EPROM
价格便宜 集成度高
EEPROM
电可擦洗重写
具备 RAM 功能

## Slide 8
用 1K × 4位 存储芯片组成 1K × 8位 的存储器
？片
五、存储器与 CPU 的连接
1. 存储器容量的扩展
(1) 位扩展
（增加存储字长）
10根地址线
8根数据线
D
D
…
…
D
0
4
7
9
A
A
0
•••
2114
2114
CS
WE
4.2
2片

## Slide 9
(2) 字扩展（增加存储字的数量）
用 1K × 8位 存储芯片组成 2K × 8位 的存储器
11根地址线
8根数据线
4.2
？片
2片
1K× 8位
1K× 8位
D7
D0
•••
•••
•••
•••
•••
WE
A1
A0
•••
A9
CS0
A10
1
CS1

## Slide 10
(3) 字、位扩展
用 1K × 4位 存储芯片组成 4K × 8位 的存储器
8根数据线
12根地址线
WE
A8
A9
A0
...
D7
D0
…
A11
A10
CS0
CS1
CS2
CS3
片选
译码
…
…
…
…
…
…
…
…
4.2
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
？片
8片

## Slide 11
2. 存储器与 CPU 的连接
(1) 地址线的连接
(2) 数据线的连接
(3) 读/写命令线的连接
(4) 片选线的连接
(5) 合理选择存储芯片
(6) 其他 时序、负载
4.2

## Slide 12
例4.1 解:
(1) 写出对应的二进制地址码
(2) 确定芯片的数量及类型
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15A14A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K×8位
1K×8位
RAM
2片1K×4位
ROM
1片 2K×8位
4.2
Notes: 看138译码器，见教材94页

## Slide 13
(3) 分配地址线
A10~ A0 接 2K × 8位 ROM 的地址线
A9 ~ A0 接 1K × 4位 RAM 的地址线
(4) 确定片选信号
C
B
A
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15 A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K × 8位
1片 ROM
1K × 4位
2片RAM
4.2
Notes: 看138译码器

## Slide 14
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
…
…
&
PD/Progr
Y5
Y4
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
例 4.1 CPU 与存储器的连接图
4.2
…
…
…