## Slide 1: 计算机组成原理
刘宏伟
第七讲
哈尔滨工业大学
计算机硬件基础教研室

## Slide 2: 第４章 存 储 器
4.1 概述
4.2 主存储器
4.3 高速缓冲存储器
4.4 辅助存储器

## Slide 3
(1) 写出对应的二进制地址码
例4.2 假设同前，要求最小 4K为系统
程序区，相邻 8K为用户程序区。
(2) 确定芯片的数量及类型
(3) 分配地址线
(4) 确定片选信号
1片 4K × 8位 ROM 2片 4K × 8位 RAM
A11~ A0 接 ROM 和 RAM 的地址线
4.2

## Slide 4
例 4.3 设 CPU 有 20 根地址线，8 根数据线。
并用 IO/M 作访存控制信号。RD 为读命令，
WR 为写命令。现有 2764 EPROM ( 8K × 8位 ),
外特性如下：
用 138 译码器及其他门电路（门电路自定）画出 CPU和 2764 的连接图。要求地址为 F0000H~FFFFFH , 并
写出每片 2764 的地址范围。
4.2
…
D7
D0
CE
OE
CE
片选信号
OE
允许输出
PGM
可编程端
PGM
…
A0
A12
Notes: 领学生做这道题！！分析芯片的数量，写地址的分布，共需要8片，共64k
如果还有时间，领学生看例子4.3，见教材97也最后

## Slide 5
六、存储器的校验
编码的纠错 、检错能力与编码的最小距离有关
L —— 编码的最小距离
D —— 检测错误的位数
C —— 纠正错误的位数
汉明码是具有一位纠错能力的编码
4.2
L 1 = D + C ( D≥C )
1 . 编码的最小距离
任意两组合法代码之间 二进制位数 的 最少差异
L = 3
具有 一位 纠错能力

## Slide 6
汉明码的组成需增添 ？位检测位
检测位的位置 ？
检测位的取值 ？
2k ≥ n + k + 1
检测位的取值与该位所在的检测“小组” 中
承担的奇偶校验任务有关
组成汉明码的三要素
4.2
2 . 汉明码的组成
2i ( i = 0，1，2 ，3 ， )
…

## Slide 7
各检测位 Ci 所承担的检测小组为
gi 小组独占第 2i－1 位
gi 和 gj 小组共同占第 2i－1 + 2j－1 位
gi、gj 和 gl 小组共同占第 2i－1 + 2j－1 + 2l－1 位
C1 检测的 g1 小组包含第 1，3，5，7，9，11，
…
C2 检测的 g2 小组包含第 2，3，6，7，10，11，
…
C4 检测的 g3 小组包含第 4，5，6，7，12，13，
…
C8 检测的 g4 小组包含第 8，9，10，11，12，13，14，15，24，
…
4.2

## Slide 8
例4.4
求 0101 按 “偶校验” 配置的汉明码
解：
∵ n = 4
根据 2k ≥ n + k + 1
得 k = 3
汉明码排序如下:
二进制序号
名称
1 2 3 4 5 6 7
C1 C2 C4
0
∴ 0101 的汉明码为 0100101
0
1 0 1
4.2
1
0

## Slide 9
按配偶原则配置 0011 的汉明码
二进制序号
名称
1 2 3 4 5 6 7
C1 C2 C4
1 0 0
0
0 1 1
解：
∵ n = 4 根据 2k ≥ n + k + 1
取 k = 3
C1= 3 5 7 = 1
C2= 3 6 7 = 0
C4= 5 6 7 = 0
∴ 0011 的汉明码为 1000011
练习1
4.2

## Slide 10
3. 汉明码的纠错过程
形成新的检测位 Pi ，
如增添 3 位 （k = 3），
新的检测位为 P4 P2 P1 。
以 k = 3 为例，Pi 的取值为
P1 = 1 3 5 7
P2 = 2 3 6 7
P4 = 4 5 6 7
对于按 “偶校验” 配置的汉明码
不出错时 P1= 0，P2 = 0，P4 = 0
C1
C2
C4
其位数与增添的检测位有关，
4.2

## Slide 11
P1= 1 3 5 7 = 0
无错
P2= 2 3 6 7 = 1
有错
P4= 4 5 6 7 = 1
有错
∴ P4P2P1 = 110
第 6 位出错，可纠正为 0100101，
故要求传送的信息为 0101。
纠错过程如下
例4.5
解：
已知接收到的汉明码为 0100111
（按配偶原则配置）试问要求传送的信息是什么?
4.2

## Slide 12
练习2
P4 = 4 5 6 7 = 1
P2 = 2 3 6 7 = 0
P1 = 1 3 5 7 = 0
∴ P4 P2 P1 = 100
第 4 位错，可不纠
写出按偶校验配置的汉明码
0101101 的纠错过程
练习3
按配奇原则配置 0011 的汉明码
配奇的汉明码为 0101011
4.2