## Slide 1: 计算机组成原理
刘宏伟
第八讲
哈尔滨工业大学
计算机硬件基础教研室

## Slide 2: 第４章 存 储 器
4.1 概述
4.2 主存储器
4.3 高速缓冲存储器
4.4 辅助存储器

## Slide 3: 4.2 主存储器
一、概述
二、半导体存储芯片简介
三、随机存取存储器 ( RAM )
四、只读存储器（ROM）
五、存储器与 CPU 的连接
六、存储器的校验
七、提高访存速度的措施

## Slide 4
七、提高访存速度的措施
采用高速器件
调整主存结构
1. 单体多字系统
W位
W位
W位
W位
W位
地址寄存器
主存控制器
. . .
. . .
单字长寄存器
数据寄存器
存储体
采用层次结构 Cache –主存
增加存储器的带宽
4.2

## Slide 5
2. 多体并行系统
(1) 高位交叉
M0
…
…
M1
…
…
M2
M3
…
…
…
…
4.2
体内地址
体号
体号
地址
00 0000
00 0001
00 1111
01 0000
01 0001
01 1111
10 0000
10 0001
10 1111
11 0000
11 0001
11 1111
顺序编址

## Slide 6
各个体并行工作
4.2
M0
地址
0
1
…
…
n－1
M1
n
n+1
…
…
2n－1
M2
2n
2n+1
3n－1
M3
3n
3n+1
4n－1
…
…
…
…
地址译码
体内地址
体号
体号
(1) 高位交叉

## Slide 7
M0
…
…
M1
…
…
M2
M3
…
…
…
…
4.2
体号
体内地址
地址
0000 00
0000 01
0000 10
0000 11
0001 00
0001 01
0001 10
0001 11
1111 00
1111 01
1111 10
1111 11
(2) 低位交叉
各个体轮流编址

## Slide 8
4.2
M0
地址
0
4
…
…
4n－4
M1
1
5
…
…
4n－3
M2
2
6
4n－2
M3
3
7
4n－1
…
…
…
…
地址译码
体号
体内地址
体号
(2) 低位交叉 各个体轮流编址

## Slide 9
低位交叉的特点
在不改变存取周期的前提下，增加存储器的带宽
时间
单体
访存周期
单体
访存周期
4.2
启动存储体 0
启动存储体 1
启动存储体 2
启动存储体 3

## Slide 10
4.2
设四体低位交叉存储器，存取周期为T，总线传输周期为τ，为实现流水线方式存取，应满足 T ＝ 4τ。
连续读取 4 个字所需的时间为 T＋(4 －1)τ

## Slide 11
(3) 存储器控制部件（简称存控）
易发生代码
丢失的请求源，优先级
最高
严重影响 CPU
工作的请求源，
给予 次高 优先级
4.2
控制线路
排队器
节拍
发生器
Q
Q
CM
来自各个请求源
…
主脉冲
存控标记
触发器

## Slide 12
4.2
3.高性能存储芯片
(1) SDRAM (同步 DRAM)
在系统时钟的控制下进行读出和写入
CPU 无须等待
(2) RDRAM
由 Rambus 开发，主要解决 存储器带宽 问题
(3) 带 Cache 的 DRAM
在 DRAM 的芯片内 集成 了一个由 SRAM 组成的 Cache ，有利于 猝发式读取

## Slide 13: 4.3 高速缓冲存储器
一、概述
1. 问题的提出
避免 CPU “空等” 现象
CPU 和主存（DRAM）的速度差异
缓存
CPU
主存
容量小
速度高
容量大
速度低
程序访问的局部性原理

## Slide 14
2. Cache 的工作原理
(1) 主存和缓存的编址
主存和缓存按块存储 块的大小相同
B 为块长
~
~
~
~
…
…
主存块号
主存储器
0
1
2m－1
字块 0
字块 1
字块 M－1
主存块号
块内地址
m位
b位
n位
M块
B个字
缓存块号
块内地址
c位
b位
C块
B个字
~
~
~
~
…
…
字块 0
字块 1
字块 C－1
0
1
2c－1
标记
Cache
缓存块号
4.3

## Slide 15
(2) 命中与未命中
缓存共有 C 块
主存共有 M 块
M >> C
主存块 调入 缓存
主存块与缓存块 建立 了对应关系
用 标记记录 与某缓存块建立了对应关系的 主存块号
命中
未命中
主存块与缓存块 未建立 对应关系
主存块 未调入 缓存
4.3

## Slide 16
(3) Cache 的命中率
CPU 欲访问的信息在 Cache 中的 比率
命中率 与 Cache 的 容量 与 块长 有关
一般每块可取 4 ~ 8 个字
块长取一个存取周期内从主存调出的信息长度
CRAY_1 16体交叉 块长取 16 个存储字
IBM 370/168 4体交叉 块长取 4 个存储字
（64位×4 = 256位）
4.3

## Slide 17
(4) Cache –主存系统的效率
效率 e 与 命中率 有关
设 Cache 命中率 为 h，访问 Cache 的时间为 tc ，
访问 主存 的时间为 tm
4.3
则
e = × 100%
tc
h × tc+ (1－h)× tm
访问 Cache 的时间
平均访问时间
e = × 100%