## Slide 1: 计算机组成原理
舒燕君
计算机科学与技术学院
第一讲

## Slide 2: 课 程 概 貌
讲授内容
  基本部件的结构和组织方式
  基本运算的操作原理
  基本部件和单元的设计思想
特色
  计算机组成的一般原理，不以具体机型为依托
  采用自顶向下的方式、层层细化
教材
  唐朔飞. 计算机组成原理（第2版）.高等教育出版社

## Slide 3: 参考教材
David A.Patterson. John L.Hennessy. Computer Organization & Design: A Hardware/Software Interface
William Stallings. Computer Organization and Architecture – Design for Performance

## Slide 4: 本课程在课程体系中的地位
计算机基础 操作系统 编译技术
数据结构
应用基础
C语言编程
存储管理
调度
并发
代码生成
优化
计算机系统
结构
基本逻辑单元
处理器基本知识
数字逻辑
计算机组成
原理
如何实现
具体细节
－－知其然
1.分析＋评测－知其所以然
2.并行计算机系统结构入门

## Slide 5
教学模式与课程考核
教学模式：采用理论和实践相结合的方法进行教学
  48学时课堂教学
  12学时上机实验
课程的考核
  期末考试 70%
  上机实验 20%
  作业和设计实验 10%

## Slide 6: 第１章 计算机系统概论
第３章 系统总线
第４章 存储器
第５章 输入输出系统
第６章 计算机的运算方法
第７章 指令系统
第８章 CPU 的结构和功能
第９章 控制单元的功能
第10章 控制单元的设计
第２章 计算机的发展及应用

## Slide 7: 第１章 计算机系统概论
1.1 计算机系统简介
1.4 本书结构
1.3 计算机硬件的主要技术指标
1.2 计算机的基本组成

## Slide 8: 1.1 计算机系统简介
现代计算机的多态性
来自于国立台湾大学郭斯彦教授讲稿

## Slide 9: 1.1 计算机系统简介
基本结构都具有共性特征

## Slide 10: 1.1 计算机系统简介
由具有各类特殊功能
的信息（程序）组成
1. 计算机系统
计算机系统
计算机的实体，
如主机、外设等
一、 计算机的软硬件概念
硬件
软件

## Slide 11
按任务需要编制成的各种程序
用来管理整个计算机系统
系统软件
应用软件
语言处理程序
操作系统
服务性程序
数据库管理系统
网络软件
软
件
1.1

## Slide 12
计算机
高级语
言程序
目标
程序
结果
翻译
运行
1.1
2. 计算机的解题过程

## Slide 13
二、计算机系统的层次结构
高级语言
虚拟机器 M3
汇编语言
虚拟机器 M2
操作系统
虚拟机器
机器语言
实际机器 M1
微指令系统
微程序机器 M0
1.1

## Slide 14
用编译程序翻译
成汇编语言程序
用汇编程序翻译
成机器语言程序
用机器语言解释操作系统
用微指令解释机器指令
由硬件直接执行微指令
软
件
硬
件
1.1
虚拟机器 M4
虚拟机器 M3
虚拟机器 M2
实际机器 M1
微程序机器 M0

## Slide 15
程序员所见到的计算机系统的属性
概念性的结构与功能特性
计算机
体系结构
计算机
组成
实现计算机体系结构所体现的属性
有无乘法指令
如何实现乘法指令
（指令系统、数据类型、寻址技术、I/O机理）
（具体指令的实现）
1.1
三、计算机体系结构和计算机组成

## Slide 16: 1.2 计算机的基本组成
1. 计算机由五大部件组成
3. 指令和数据用二进制表示
4. 指令由操作码和地址码组成
6. 以运算器为中心
2. 指令和数据以同等地位存于存储器，
可按地址寻访
5. 存储程序
一、冯·诺依曼计算机的特点
5. 存储程序

## Slide 17
算术运算
逻辑运算
存放数据
和程序
将信息转换成机
器能识别的形式
将结果转换成
人们熟悉的形式
指挥程序
运行
1.2
冯·诺依曼计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备

## Slide 18
1.2
冯·诺依曼计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备

## Slide 19
二、计算机硬件框图
1.2
1. 以存储器为中心的计算机硬件框图
程序
存储器
输出设备
输入设备
运算器
控制器
数据
结果
计算

## Slide 20
ALU
主存
辅存
CPU
主机
I/O设备
硬件
CU
2.现代计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
输出设备
控制器
1.2
ALU
CPU
主机
I/O
设备
CU
主
存

## Slide 21
1.上机前的准备
建立数学模型
-
+
-
+
-
=
!
x9
!
x7
!
x5
!
x3
x
x
9
7
5
3
sin
…
编制解题程序
确定计算方法
程序 —— 运算的 全部步骤
指令 —— 每 一个步骤
1.2
三、计算机的工作步骤
0, 1, 2,
)
(
)
(
2
1
n
yn
x
yn
x
=
+
=
√
…
yn+1
=

## Slide 22
取x 至运算器中
乘以x 在运算器中
乘以a 在运算器中
存ax2 在存储器中
取b 至运算器中
乘以x 在运算器中
加ax2 在运算器中
加c 在运算器中
= (ax + b)x + c
取x 至运算器中
乘以a 在运算器中
加b 在运算器中
乘以x 在运算器中
加c 在运算器中
计算 ax2 + bx + c
1.2
编程举例

## Slide 23
000001 0000001000
打印 
停机
取数 α
[α] ACC
存数 β
[ACC] β
加 γ
[ACC]+[γ] ACC
乘 δ
[ACC]×[δ] ACC
指令格式举例
1.2
操作码
地址码
[  ] 打印机

## Slide 24
指令和数据存于主存单元的地址 | 指令 |  | 注释
 | 操作码 | 地址码 | 
0 | 000001 | 0000001000 | 取数x至ACC
1 | 000100 | 0000001001 | 乘a得ax ,存于ACC中
2 | 000011 | 0000001010 | 加b得ax+b ,存于ACC中
3 | 000100 | 0000001000 | 乘x得（ax+b)x,存于ACC中
4 | 000011 | 0000001011 | 加c得ax2 + bx + c ,存于ACC
5 | 000010 | 0000001100 | 将ax2 + bx +c ,存于主存单元
6 | 000101 | 0000001100 | 打印
7 | 000110 |  | 停机
8 | x |  | 原始数据x
9 | a |  | 原始数据a
10 | b |  | 原始数据b
11 | c |  | 原始数据c
12 |  |  | 存放结果
1.2
计算 ax2 + bx + c 程序清单

## Slide 25
大楼
存储单元 存放一串二进制代码
存储字 存储单元中二进制代码的组合
存储字长 存储单元中二进制代码的位数
每个存储单元赋予一个地址号
按地址寻访
– 存储元件
存储体
– 存储单元
（0/1）
– 房间
– 床位
（无人/ 有人）
(1)存储器的基本组成
1.2
MDR
主存储器
存储体
MAR
2.计算机的解题过程

## Slide 26
MAR
MDR
存储单元个数 16
存储字长 8
设 MAR = 4 位
MDR = 8 位
1.2
存储器地址寄存器
反映存储单元的个数
存储器数据寄存器
反映存储字长
(1)存储器的基本组成
MDR
主存储器
存储体
MAR