## Slide 1: 计算机组成原理
舒燕君
计算机科学与技术学院
第二讲

## Slide 2
二、计算机系统的层次结构
高级语言
虚拟机器 M3
汇编语言
虚拟机器 M2
操作系统
虚拟机器
机器语言
实际机器 M1
微指令系统
微程序机器 M0
1.1

## Slide 3
用编译程序翻译
成汇编语言程序
用汇编程序翻译
成机器语言程序
用机器语言解释操作系统
用微指令解释机器指令
由硬件直接执行微指令
软
件
硬
件
1.1
虚拟机器 M4
虚拟机器 M3
虚拟机器 M2
实际机器 M1
微程序机器 M0

## Slide 4: 1.2 计算机的基本组成
1. 计算机由五大部件组成
3. 指令和数据用二进制表示
4. 指令由操作码和地址码组成
6. 以运算器为中心
2. 指令和数据以同等地位存于存储器，
可按地址寻访
5. 存储程序
一、冯·诺依曼计算机的特点
5. 存储程序

## Slide 5
1.2
冯·诺依曼计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备

## Slide 6
二、计算机硬件框图
1.2
1. 以存储器为中心的计算机硬件框图
程序
存储器
输出设备
输入设备
运算器
控制器
数据
结果
计算

## Slide 7
ALU
主存
辅存
CPU
主机
I/O设备
硬件
CU
2.现代计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
输出设备
控制器
1.2
ALU
CPU
主机
I/O
设备
CU
主
存

## Slide 8
1.上机前的准备
建立数学模型
-
+
-
+
-
=
!
x9
!
x7
!
x5
!
x3
x
x
9
7
5
3
sin
…
编制解题程序
确定计算方法
程序 —— 运算的 全部步骤
指令 —— 每 一个步骤
1.2
三、计算机的工作步骤
0, 1, 2,
)
(
)
(
2
1
n
yn
x
yn
x
=
+
=
√
…
yn+1
=

## Slide 9
取x 至运算器中
乘以x 在运算器中
乘以a 在运算器中
存ax2 在存储器中
取b 至运算器中
乘以x 在运算器中
加ax2 在运算器中
加c 在运算器中
= (ax + b)x + c
取x 至运算器中
乘以a 在运算器中
加b 在运算器中
乘以x 在运算器中
加c 在运算器中
计算 ax2 + bx + c
1.2
编程举例

## Slide 10
000001 0000001000
打印 
停机
取数 α
[α] ACC
存数 β
[ACC] β
加 γ
[ACC]+[γ] ACC
乘 δ
[ACC]×[δ] ACC
指令格式举例
1.2
操作码
地址码
[  ] 打印机

## Slide 11
指令和数据存于主存单元的地址 | 指令 |  | 注释
 | 操作码 | 地址码 | 
0 | 000001 | 0000001000 | 取数x至ACC
1 | 000100 | 0000001001 | 乘a得ax ,存于ACC中
2 | 000011 | 0000001010 | 加b得ax+b ,存于ACC中
3 | 000100 | 0000001000 | 乘x得（ax+b)x,存于ACC中
4 | 000011 | 0000001011 | 加c得ax2 + bx + c ,存于ACC
5 | 000010 | 0000001100 | 将ax2 + bx +c ,存于主存单元
6 | 000101 | 0000001100 | 打印
7 | 000110 |  | 停机
8 | x |  | 原始数据x
9 | a |  | 原始数据a
10 | b |  | 原始数据b
11 | c |  | 原始数据c
12 |  |  | 存放结果
1.2
计算 ax2 + bx + c 程序清单

## Slide 12
大楼
存储单元 存放一串二进制代码
存储字 存储单元中二进制代码的组合
存储字长 存储单元中二进制代码的位数
每个存储单元赋予一个地址号
按地址寻访
– 存储元件
存储体
– 存储单元
（0/1）
– 房间
– 床位
（无人/ 有人）
(1)存储器的基本组成
1.2
MDR
主存储器
存储体
MAR
2.计算机的解题过程

## Slide 13
MAR
MDR
存储单元个数 16
存储字长 8
设 MAR = 4 位
MDR = 8 位
1.2
存储器地址寄存器
反映存储单元的个数
存储器数据寄存器
反映存储字长
(1)存储器的基本组成
MDR
主存储器
存储体
MAR

## Slide 14
 | ACC | MQ | X
(2)运算器的基本组成及操作过程
1.2
运算器
MQ
ACC
ALU
X
被加数
被减数
被除数
乘数
商
加数
减数
被乘数
除数
加法
减法
乘法
除法
和
差
余数
乘积高位
乘积低位

## Slide 15
运算器
MQ
ACC
ALU
X
ACC 被加数
ACC
初态
① 加法操作过程
1.2
[ACC]+[X]
ALU
[M] X
X
ACC
ACC
指令
加
M

## Slide 16
取指令
分析指令
执行指令
PC
IR
CU
取指
执行
PC 存放当前欲执行指令的地址，
具有计数功能（PC）+ 1 PC
IR 存放当前欲执行的指令
访存
访存
完成
一条
指令
1.2
(3)控制器的基本组成
CU 控制单元
PC
IR
CU

## Slide 17
1
2
3
5
6
7
8
9
以取数指令为例
4
(4)主机完成一条指令的过程
1.2
CU
控制
单元
主存储器
MDR
MAR
存储体
CPU
PC
控制器
IR
…
运算器
MQ
ACC
ALU
X
I/O
设
备

## Slide 18
1
2
3
5
6
7
9
8
以存数指令为例
4
1.2
(4)主机完成一条指令的过程
CU
控制
单元
主存储器
MDR
MAR
存储体
CPU
PC
控制器
IR
…
运算器
MQ
ACC
ALU
X
I/O
设
备

## Slide 19
(5) ax2 + bx + c 程序的运行过程
将程序通过输入设备送至计算机
程序首地址
打印结果
分析指令
取指令
…
停机
启动程序运行
,(PC )+ 1 PC
执行指令
1.2
MAR
M
MDR
IR
PC
CU
OP(IR)
Ad(IR)
MAR
M
MDR
ACC
PC

## Slide 20: 1.3 计算机硬件的主要技术指标
1.机器字长
2.运算速度
CPU 一次能处理数据的位数
与 CPU 中的 寄存器位数 有关
主频
每秒执行百万条指令
MIPS
执行一条指令所需时钟周期数
CPI
每秒浮点运算次数
FLOPS
吉普森法

## Slide 21
221 = 256 KB
213 = 1 KB
如
3.存储容量
主存容量
辅存容量
存储单元个数 × 存储字长
字节数
字节数 80 GB
如 MAR MDR 容量
10 8
16 32
存放二进制信息的总位数
1.3
1K = 210
1B = 23b
1GB = 230B
1 K × 8位
64 K × 32位

## Slide 22: 1.4 本书结构
第１篇 概论
计算机

## Slide 23: 1.4 本书结构
第２篇
计算机系统的硬件结构
计算机
I/O
系统总线
存储器
CPU

## Slide 24: 1.4 本书结构
CPU
内部互连
ALU
CU
寄存器
中央处理器
第３篇 CPU
计算机
I/O
系统总线
存储器
CPU

## Slide 25: 1.4 本书结构
CPU
内部互连
ALU
CU
寄存器
中央处理器
寄存器
和解码器
控制单元
排队
逻辑
控制
存储器
第４篇 CU
计算机
I/O
系统总线
存储器
CPU

## Slide 26: 第１章 计算机系统概论
第３章 系统总线
第４章 存储器
第５章 输入输出系统
第６章 计算机的运算方法
第７章 指令系统
第８章 CPU 的结构和功能
第９章 控制单元的功能
第10章 控制单元的设计
第２章 计算机的发展及应用

## Slide 27: 第２章 计算机的发展及应用
2.3 计算机的展望
2.2 计算机的应用
2.1 计算机的发展史

## Slide 28: 2.1 计算机的发展史
一、计算机的产生和发展
1946年 美国 ENIAC
1955年退役
十进制运算
18 000
1 500
150
30
1 500
多个电子管
多个继电器
千瓦
吨
平方英尺
5 000
次加法／秒
用手工搬动开关和拔插电缆来编程

## Slide 29
世界上第一台电子计算机 ENIAC(1946)
2.1

## Slide 30
两位杰出的计算机科学家
图灵（Turing）
冯·诺依曼
（John Von Neuman）

## Slide 31
硬件技术对计算机更新换代的影响
100 000 000
超大规模
集成电路
1978－现在
五
10 000 000
大规模
集成电路
1972－1977
1 000 000
中小规模
集成电路
1965－1971
200 000
晶体管
1958－1964
40 000
电子管
1946－1957
速度 /（次/秒）
硬件技术
时间
代
三
四
二
一
2.1

## Slide 32
第一台von Neumann 系统结构的计算机
2.1

## Slide 33
IBM System／360
2.1

## Slide 34: 最快的五台超级计算机（截止到 2012.11）
2012年11月，美国能源部Oak Ridge国家实验室（ORNL)近日发布了世界上最强大超级计算机——Titan。这个超级计算机大如篮球场，它的水冷式电路可以进行每秒20千万亿次浮点运算。该运算能力是前一辈超级计算机Jaguar 的十倍，是普通计算机的20万亿倍。值得一提的是，该计算机的部分部件原本是打算应用在游戏型计算机上。
2012超级计算机500强.xls

## Slide 35
Cray XT5 Jaguar（美洲虎）
150 152 个计算核心 最大平均速度 1 059 000 GFLOPS
2.1

## Slide 36: 最快的五台超级计算机（截止到 2012.11）
IBM公司打造的Sequoia BlueGene/Q超级计算机正在美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室发布，它是IBM为NNSA（National Nuclear Security Administration，美国核能安全局）研制，将用于核武器的实验模拟。 Sequoia BlueGene/Q由157万个PowerPC核心构成，一个小时的运算量需要我们全地球67亿人夜以继日工作320年才能完成。
Sequoia BlueGene/Q
IBM Sequoia - BlueGene/Q

## Slide 37: 最快的五台超级计算机（截止到 2012.11）
日本政府出资、富士通制造的巨型计算机“K Computer” 落户于日本理化研究所。超级计算机“京”的运行速度为每秒8.16千万亿次浮点计算(Petaflops)，由68544个SPARC64 VIIIfx处理器组成，每个处理器均内置8个内核，总内核数量为548352个。
富士通 K Computer

## Slide 38
IBM Mira- BlueGene/Q
最快的五台超级计算机（截止到 2012.11）

## Slide 39
IBM JUGENE-Blue Gene/Q
最快的五台超级计算机（截止到 2012.11）

## Slide 40: 天河1号超级计算机
天河一号A采用了CPU+GPU的混合架构，系统效率有很大提升。配有14336颗Intel Xeon X5670 2.93GHz六核心处理器、7168块NVIDIA Tesla M2050高性能计算卡，以及2048颗我国自主研发的飞腾FT-1000八核心处理器，总计20多万颗处理器核心，同时还配有专有互联网络。它的峰值性能高达4.7 PFlops。造价在6亿人民币以上。
2010年11月14日全球超级计算机前500强排行榜榜首，成为地球上最快的超级电脑，2011年6月被日本”K Computer”超越， 在最新的2012年11月排名第8。

## Slide 41
2.1
最权威的超级计算机排名的参考网址
http://www.top500.org

## Slide 42
二、微型计算机的出现和发展
微处理器芯片
存储器芯片
1971年
8位
16位
32位
64位
4位（4004）
1970年
256位
1K位
16K位
64K位
256K位
1M位
16M位
64M位
4K位
4M位
2.1

## Slide 43
Moore 定律
Intel 公司的缔造者之一
Gordon Moore 提出
微芯片上集成的
晶体管数目每三年翻两番
2.1

## Slide 44
Intel 公司的典型微处理器产品
8080 8位 1974年
8086 16位 1979年 2.9 万个晶体管
80286 16位 1982年 13.4 万个晶体管
80386 32位 1985年 27.5 万个晶体管
80486 32位 1989年 120.0 万个晶体管
Pentium 64位（准） 1993年 310.0 万个晶体管
Pentium Pro 64位（准） 1995年 550.0 万个晶体管
Pentium Ⅱ 64位（准） 1997年 750.0 万个晶体管
Pentium Ⅲ 64位（准） 1999年 950.0 万个晶体管
Pentium Ⅳ 64位 2000年 4 200.0 万个晶体管
2.1
2010 年 芯片上可集成 8 亿 个晶体管

## Slide 45
三、软件技术的兴起和发展
机器语言 面向机器
汇编语言 面向机器
高级语言 面向问题
FORTRAN 科学计算和工程计算
PASCAL 结构化程序设计
C＋＋ 面向对象
Java 适应网络环境
1. 各种语言
2.1

## Slide 46
2. 系统软件
语言处理程序 汇编程序 编译程序 解释程序
操作系统 DOS UNIX Windows
服务性程序 装配 调试 诊断 排错
数据库管理系统 数据库和数据库管理软件
网络软件
2.1

## Slide 47
3. 软件发展的特点
⑴ 开发周期长
⑵ 制作成本昂贵
⑶ 检测软件产品质量的特殊性
软件是程序以及开发、使用和
维护程序所需要的所有文档
2.1

## Slide 48: 2.2 计算机的应用
一、科学计算和数据处理
二、工业控制和实时控制
三、网络技术
1. 电子商务
2. 网络教育
3. 敏捷制造

## Slide 49
四、虚拟现实
五、办公自动化和管理信息系统
六、CAD/CAM/CIMS
七、多媒体技术
八、人工智能
2.2

## Slide 50
2.3 计算机的展望
一、计算机具有类似人脑的一些超级
智能功能
要求计算机的速度达1015/秒
二、芯片集成度的提高受以下三方面的限制
芯片集成度受物理极限的制约
按几何级数递增的制作成本
芯片的功耗、散热、线延迟

## Slide 51
三、？替代传统的硅芯片
1. 光计算机
2. DNA生物计算机
3. 量子计算机
利用光子取代电子进行运算和存储
通过控制DNA分子间的生化反应
利用原子所具有的量子特性
2.3

## Slide 52: 第１章 计算机系统概论
第３章 系统总线
第４章 存储器
第５章 输入输出系统
第６章 计算机的运算方法
第７章 指令系统
第８章 CPU 的结构和功能
第９章 控制单元的功能
第10章 控制单元的设计
第２章 计算机的发展及应用

## Slide 53: 第３章 系统总线
3.1 总线的基本概念
3.2 总线的分类
3.3 总线特性及性能指标
3.4 总线结构
3.5 总线控制

## Slide 54: 3.1 总线的基本概念
一、为什么要用总线
二、什么是总线
三、总线上信息的传送
总线是连接各个部件的信息传输线，
是 各个部件共享的传输介质
串行
并行

## Slide 55
四、总线结构的计算机举例
1. 面向 CPU 的双总线结构框图
中央处理器
CPU
I/O总线
M
总
线
3.1
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
…
…
I/O接口
I/O接口
I/O
设备n

## Slide 56
单总线（系统总线）
2. 单总线结构框图
CPU
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
I/O接口
…
I/O
设备n
I/O接口
…
3.1

## Slide 57
3. 以存储器为中心的双总线结构框图
系统总线
主存
CPU
I/O接口
I/O
设备1
…
I/O
设备n
I/O接口
…
存储总线
3.1