## Slide 1: 计算机组成原理
舒燕君
计算机科学与技术学院
第十四讲

## Slide 2: 5.6 DMA 方式
一、DMA 方式的特点
1. DMA 和程序中断两种方式的数据通路
CPU
主
存
ACC
中断接口
DMA 接口
I/O
设
备
中断方式数据传送通路
输入指令
输出指令
DMA方式数据传送通路

## Slide 3
2. DMA 与主存交换数据的三种方式
(1) 停止 CPU 访问主存
控制简单
CPU 处于不工作状态或保持状态
未充分发挥 CPU 对主存的利用率
主存工作时间
CPU不执行程序
DMA不工作
DMA不工作
DMA工作
CPU控制
并使用主存
DMA控制
并使用主存
t
5.6

## Slide 4
(2) 周期挪用（或周期窃取）
DMA 访问主存有三种可能
CPU 此时不访存
CPU 正在访存
CPU 与 DMA 同时请求访存
此时 CPU 将总线控制权让给 DMA
主存工作时间
CPU控制
并使用主存
DMA控制
并使用主存
t
5.6

## Slide 5
(3) DMA 与 CPU 交替访问
主存工作时间
DMA控制
并使用主存
CPU控制
并使用主存
t
CPU 工作周期
C1 专供 DMA 访存
C2 专供 CPU 访存
所有指令执行过程中的一个基准时间
5.6
不需要 申请建立和归还 总线的使用权

## Slide 6
二、DMA 接口的功能和组成
1. DMA 接口功能
(1) 向 CPU 申请 DMA 传送
(2) 处理总线 控制权的转交
(3) 管理 系统总线、控制 数据传送
(4) 确定 数据传送的 首地址和长度
(5) DMA 传送结束时，给出操作完成信号
修正 传送过程中的数据 地址 和 长度
5.6

## Slide 7
DMA接口
主
存
CPU
2. DMA 接口组成
DMA
控
制
逻
辑
中
断
机
构
设备
HLDA
AR
WC
DAR
HRQ
中断请求
数据线
地址线
+1
+1
溢出信号
DREQ
DACK
BR
5.6

## Slide 8
三、DMA 的工作过程
1. DMA 传送过程
预处理、数据传送、后处理
(1) 预处理
通过几条输入输出指令预置如下信息
通知 DMA 控制逻辑传送方向（入/出）
设备地址 DMA 的 DAR
主存地址 DMA 的 AR
传送字数 DMA 的 WC
5.6

## Slide 9
预处理：
主存起始地址
设备地址
传送数据个数
启动设备
DMA
DMA
DMA
数据传送：
继续执行主程序
同时完成一批数据传送
后处理：
中断服务程序
做 DMA 结束处理
继续执行主程序
CPU
(2) DMA 传送过程示意
允许传送？
主存地址送总线
数据送I/O设备（或主存 ）
修改 主存地址
修改 字计数器
数据块
传送结束？
向CPU申请 程序中断
DMA请求
否
否
是
是
数据传送
5.6

## Slide 10
BR
设备
DMA
控
制
逻
辑
中
断
机
构
AR
WC
DAR
DMA接口
主
存
CPU
+1
+1
(3) 数据传送过程（输入）
DREQ
②
HRQ
③
HLDA
④
地址线
⑤
DACK
⑥
①
数据线
⑦
溢出信号
中断请求
AR
WC
+1
+1
5.6
BR
BR
BR
BR
BR

## Slide 11
BR
设备
DMA
控
制
逻
辑
中
断
机
构
AR
WC
DAR
DMA接口
主
存
CPU
+1
+1
BR
DREQ
②
HRQ
③
HLDA
④
地址线
⑤
DACK
⑥
①
数据线
⑦
溢出信号
中断请求
AR
WC
+1
+1
(4) 数据传送过程（输出）
5.6
BR
BR
BR
BR

## Slide 12
(5) 后处理
校验送入主存的数是否正确
是否继续用 DMA
测试传送过程是否正确，错则转诊断程序
由中断服务程序完成
5.6

## Slide 13
2. DMA 接口与系统的连接方式
DMA
接口1
DMA
接口2
DMA
接口n
CPU
…
主存
DMA响应
I/O总线
数据线
地址线
DMA请求
(1) 具有公共请求线的 DMA 请求
5.6

## Slide 14
(2) 独立的 DMA 请求
DMA
接口1
DMA
接口2
DMA
接口3
CPU
主存
DMA响应1
DMA请求1
DMA响应2
DMA请求2
DMA响应3
DMA请求3
I/O总线
数据线
地址线
5.6

## Slide 15
3. DMA 方式与程序中断方式的比较
(1) 数据传送
(2) 响应时间
(3) 处理异常情况
(4) 中断请求
(5) 优先级
中断方式
DMA 方式
程序 硬件
指令执行结束 存取周期结束
能 不能
低 高
传送数据 后处理
5.6

## Slide 16
四、DMA 接口的类型
1. 选择型
在 物理上 连接 多个 设备
在 逻辑上 只允许连接 一个 设备
设备地址寄存器
控制状态寄存器
数据缓冲寄存器
主存地址寄存器
时序电路
字计数器
DMA接口
CPU
主存
设备 1
设备 2
设备 n
选
择
线
. . .
系统总线
5.6

## Slide 17
2. 多路型
在 物理上 连接 多个 设备
在 逻辑上 允许连接 多个 设备同时工作
5.6
设备
设备
设备
DMA
接口
CPU
主存
…
独立请求式
设备
设备
设备
DMA
接口
CPU
主存
…
链式
…
…

## Slide 18
3. 多路型 DMA 接口的工作原理
T4
T6
T7
T2
为磁盘
服务
T5
T8
T3
为磁带
服务
为打印
机服务
T1
5 s
5.6
DMA 请求
打印机
t
DMA 请求
DMA 请求
DMA 请求
45 s
磁带
t
DMA 请求
DMA 请求
DMA 请求
DMA 请求
30 s
磁盘
t

## Slide 19: 第６章 计算机的运算方法
6.1 无符号数和有符号数
6.3 定点运算
6.2 数的定点表示和浮点表示
6.4 浮点四则运算
6.5 算术逻辑单元

## Slide 20: 6.1 无符号数和有符号数
一、无符号数
寄存器的位数
反映无符号数的表示范围
8 位 0 ~ 255
16 位 0 ~ 65535

## Slide 21
带符号的数 符号数字化的数
+ 0.1011
0 1011
小数点的位置
+ 1100
0 1100
小数点的位置
– 1100
1 1100
小数点的位置
– 0.1011
1 1011
小数点的位置
真值 机器数
1. 机器数与真值
二、有符号数
6.1

## Slide 22
2. 原码表示法
带符号的绝对值表示
(1) 定义
整数
x 为真值
n 为整数的位数
如
x = +1110
[x]原 = 0 , 1110
[x]原 = 24 + 1110 = 1 , 1110
x = 1110
[x]原 =
0，x 2n ＞ x ≥ 0
2n x 0 ≥ x ＞ 2n
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
6.1

## Slide 23
小数
x 为真值
如
x = + 0.1101
[x]原 = 0 . 1101
x = 0.1101
[x]原 = 1 ( 0.1101) = 1 . 1101
x 1 ＞ x ≥ 0
[x]原 =
1 – x 0 ≥ x ＞ 1
x = 0.1000000
[x]原 = 1 ( 0.1000000) = 1 . 1000000
x = + 0.1000000
[x]原 = 0 . 1000000
用 小数点 将符号
位和数值部分隔开
用 小数点 将符号
位和数值部分隔开
6.1

## Slide 24
(2) 举例
例 6.1 已知 [x]原 = 1.0011 求 x
解:
例 6.2 已知 [x]原 = 1,1100 求 x
解:
x = 1 [x]原 = 1 1.0011 = 0.0011
x = 24 [x]原 = 10000 1,1100 = 1100
–
–
0.0011
1100
由定义得
由定义得
6.1

## Slide 25
例 6.4 求 x = 0 的原码
解:
设 x = + 0.0000
例 6.3 已知 [x]原 = 0.1101 求 x
解：
∴ x = + 0.1101
同理，对于整数
[+ 0 ]原 = 0,0000
[+ 0.0000]原 = 0.0000
x = 0.0000
[ 0.0000]原 = 1.0000
[ 0 ]原 = 1,0000
∴ [+ 0]原 ≠ [ 0]原
根据 定义 ∵ [x]原 = 0.1101
6.1

## Slide 26
原码的特点：
简单、直观
但是用原码作加法时，会出现如下问题：
能否 只作加法 ?
找到一个与负数等价的正数 来代替这个负数
就可使 减 加
加法 正 正
加
加法 正 负
加法 负 正
加法 负 负
减
减
加
要求 数1 数2 实际操作 结果符号
正
可正可负
可正可负
负
6.1

## Slide 27
- 12
3
(1) 补的概念
时钟
逆时针
- 3
6
3
顺时针
+ 9
6
15
3. 补码表示法
可见 3 可用 + 9 代替
记作 3 ≡ + 9 （mod 12）
同理 4 ≡ + 8 （mod 12）
5 ≡ + 7 （mod 12）
时钟以
12为模
减法 加法
6.1
称 + 9 是 3 以 12 为模的 补数

## Slide 28
结论
一个负数加上 “模” 即得该负数的补数
一个正数和一个负数互为补数时
它们绝对值之和即为 模 数
计数器（模 16）
– 1011
1011
0000
+ 0101
1011
10000
1011 0000 ？
可见 1011 可用 + 0101 代替
同理 011
0.1001
自然去掉
6.1
记作 1011
（mod 24）
≡ + 0101
（mod 23）
≡ + 101
（mod 2）
≡ + 1.0111

## Slide 29
+ 0101（mod24）
≡
1011
（mod24）
(2) 正数的补数即为其本身
+ 10000
+ 10000
两个互为补数的数
+ 0101
+ 10101
≡
分别加上模
结果仍互为补数
∴ + 0101 ≡ + 0101
+ 0101
24+1 – 1011
1,0101
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
丢掉
1011
0 ,
1 ,
?
?
1011
（mod24）
可见
?
+ 0101
0101
0101
1011
0101
+
（mod24+1）
6.1
100000
=

## Slide 30
(3) 补码定义
整数
x 为真值
n 为整数的位数
[x]补 =
0，x 2n ＞ x ≥ 0
2n+1 + x 0 ＞ x ≥ 2n（mod 2n+1）
如
x = +1010
[x]补 = 27+1 +( 1011000 )
=
[x]补 = 0,1010
x = 1011000
1,0101000
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
6.1
1011000
100000000

## Slide 31
小数
x 为真值
x = + 0.1110
[x]补 =
x 1 ＞ x ≥ 0
2 + x 0 ＞ x ≥ 1（mod 2）
如
[x]补 = 0.1110
x = 0.1100000
1.0100000
[x]补 = 2 + ( 0.1100000 )
=
用 小数点 将符号位
和数值部分隔开
6.1
0.1100000
10.0000000

## Slide 32
(4) 求补码的快捷方式
= 100000
= 1,0110
10101 + 1
= 1,0110
又[x]原 = 1,1010
则[x]补 = 24+1 1010
= 11111 + 1 1010
= 11111
1010
1010
当真值为 负 时，补码 可用 原码除符号位外
每位取反，末位加 1 求得
6.1
+ 1
设 x = 1010 时

## Slide 33
(5) 举例
解：
x = + 0.0001
解：由定义得
x = [x]补 – 2
= 1.0001 – 10.0000
[x]原 = 1.1111
例 6.6 已知 [x]补 = 1.0001
求 x
[x]补 [x]原
？
由定义得
6.1
例 6.5 已知 [x]补 = 0.0001
求 x
∴ x = 0.1111
–
= 0.1111
–

## Slide 34
例 6.7
解：
x = [x]补 – 24+1
= 1,1110 – 100000
[x]原 = 1,0010
当真值为 负 时，原码 可用 补码除符号位外
每位取反，末位加 1 求得
[x]补 [x]原
？
∴ x = 0010
= 0010
求 x
已知 [x]补 = 1,1110
由定义得
6.1

## Slide 35
真值
0, 1000110
1, 0111010
0.1110
1.0010
0.0000
0.0000
1.0000
0,1000110
1,1000110
0.1110
1.1110
0.0000
1.0000
不能表示
练习
求下列真值的补码
[ 1]补 = 2 + x = 10.0000 1.0000 = 1.0000
[+ 0]补 = [ 0]补
由小数补码定义
= 1000110
[x]补 [x]原
6.1
x = +70
x = 0.1110
x = 0.0000
x = 70
x = 0.1110
x = 0.0000
x = 1.0000
= 1000110
[x]补 =
x 1 ＞ x ≥ 0
2+ x 0 ＞ x ≥ 1（mod 2）

## Slide 36
4. 反码表示法
(1) 定义
整数
[x]反 =
0，x 2n ＞ x ≥ 0
( 2n+1 – 1) + x 0 ≥ x ＞ 2n（mod 2n+1 1）
如
x = +1101
[x]反 = 0,1101
= 1,0010
x = 1101
[x]反 = (24+1 1) 1101
= 11111 1101
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
x 为真值
n 为整数的位数
6.1

## Slide 37
小数
x = + 0.1101
[x]反 = 0.1101
x = 0.1010
[x]反 = (2 2-4) 0.1010
= 1.1111 0.1010
= 1.0101
如
[x]反 =
x 1 ＞ x ≥ 0
( 2 – 2-n) + x 0 ≥ x ＞ 1（mod 2 2-n）
用 小数点 将符号位
和数值部分隔开
x 为真值
6.1
n 为小数的位数

## Slide 38
(2) 举例
例 6.10 求 0 的反码
设 x = + 0.0000
[+0.0000]反= 0.0000
解：
同理，对于整数
[+0]反= 0,0000
例6.9 已知 [x]反 = 1,1110 求 x
例6.8 已知 [x]反 = 0,1110 求 x
解：
由定义得 x = + 1110
解：
6.1
= 1,1110 11111
= 0001
由定义得
x = [x]反 (24+1 1)
x = 0.0000
[ 0.0000]反= 1.1111
[ 0]反= 1,1111
∴ [+ 0]反 ≠ [ 0]反

## Slide 39
三种机器数的小结
对于正数，原码 = 补码 = 反码
对于负数 ，符号位为 1，其 数值部分
原码除符号位外每位取反末位加 1 补码
原码除符号位外每位取反 反码
最高位为符号位，书写上用“,”（整数）
或“.”（小数）将数值部分和符号位隔开
6.1

## Slide 40
例6.11
00000000
00000001
00000010
…
01111111
10000000
10000001
11111101
11111110
11111111
…
128
129
-0
-1
-128
-127
-127
-126
二进制代码
无符号数
对应的真值
原码对应
的真值
补码对应
的真值
反码对应
的真值
0
1
2
127
…
253
254
255
…
-125
-126
-127
…
-3
-2
-1
…
-2
-1
-0
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
+1
+2
+127
…
6.1
+0
设机器数字长为 8 位（其中１位为符号位）
对于整数，当其分别代表无符号数、原码、补码和
反码时，对应的真值范围各为多少？

## Slide 41
例6.12
解：
已知 [y]补 求[ y]补
<Ⅰ> [y]补 = 0. y1 y2 yn
…
y = 0. y1 y2 yn
…
y = 0. y1 y2 yn
…
[ y]补 = 1.y1 y2 yn + 2-n
…
<Ⅱ> [ y]补 = 1. y1 y2 yn
…
[ y]原 = 1. y1 y2 yn + 2-n
…
y = （0. y1 y2 yn + 2-n）
…
y = 0. y1 y2 yn + 2-n
…
[ y]补 = 0. y1 y2 yn + 2-n
…
设 [y]补 = y0. y1 y2 yn
…
6.1
每位取反，
即得[ y]补
[y]补连同符号位在内，
末位加 1
每位取反，
即得[ y]补
[y]补连同符号位在内，
末位加 1