## Slide 1: 第３章 系统总线
3.1 总线的基本概念
3.2 总线的分类
3.3 总线特性及性能指标
3.4 总线结构
3.5 总线控制

## Slide 2: 3.2 总线的分类
1.片内总线
2.系统总线
芯片内部 的总线
数据总线
地址总线
控制总线
双向 与机器字长、存储字长有关
单向 与存储地址、 I/O地址有关
有出 有入
计算机各部件之间 的信息传输线
存储器读、存储器写
总线允许、中断确认
中断请求、总线请求

## Slide 3
3.通信总线
串行通信总线
并行通信总线
传输方式
3.2
用于 计算机系统之间 或 计算机系统
与其他系统（如控制仪表、移动通信等）
之间的通信

## Slide 4: 3.3 总线特性及性能指标
CPU
插板
主存
插板
I/O
插板
一、总线物理实现
BUS
主板

## Slide 5
1. 机械特性
2. 电气特性
3. 功能特性
4. 时间特性
二、总线特性
尺寸、形状、管脚数 及 排列顺序
传输方向 和有效的 电平 范围
每根传输线的 功能
信号的 时序 关系
3.3
地址
数据
控制

## Slide 6
三、总线的性能指标
1. 总线宽度
2. 总线带宽
3. 时钟同步/异步
4. 总线复用
5. 信号线数
6. 总线控制方式
7. 其他指标
数据线 的根数
每秒传输的最大字节数（MBps）
同步、不同步
地址线 与 数据线 复用
地址线、数据线和控制线的 总和
负载能力
并发、自动、仲裁、逻辑、计数
3.3

## Slide 7
ISA
EISA
VESA(LV-BUS)
PCI
AGP
RS-232
USB
模块
系统
总
线
标
准
四、总线标准
系统
模块
3.3
标 准 界 面

## Slide 8
总线标准 | 数据线 | 总线时钟 | 带宽
ISA | 16 | 8 MHz（独立） | 16 MBps
EISA | 32 | 8 MHz（独立） | 33 MBps
VESA (VL-BUS) | 32 | 33 MHz（CPU） | 133 MBps
PCI | 32 64 | 33 MHz（独立） 66 MHz（独立） | 132 MBps 528 MBps
AGP | 32 | 66.7 MHz（独立） 133 MHz（独立） | 266 MBps 533 MBps
RS-232 | 串行通信 总线标准 | 数据终端设备（计算机）和数据通信设备（调制解调器）之间的标准接口 | 
USB | 串行接口 总线标准 | 普通无屏蔽双绞线 带屏蔽双绞线 最高 | 1.5 Mbps (USB1.0) 12 Mbps (USB1.0) 480 Mbps (USB2.0)
3.3
四、总线标准

## Slide 9: 3.4 总线结构
一、单总线结构
单总线（系统总线）
CPU
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
I/O接口
…
I/O
设备n
I/O接口
…

## Slide 10
2. 三总线结构
主存总线
DMA总线
I/O总线
CPU
主存
设备1
设备n
高速外设
I/O接口
I/O接口
I/O接口
…
…
3.4

## Slide 11
3. 三总线结构的又一形式
3.4
局域网
系统总线
CPU
Cache
局部总线
扩展总线接口
扩展总线
Modem
串行接口
SCSI
局部I/O控制器
主存

## Slide 12
1. 传统微型机总线结构
三、总线结构举例
3.4
存储器
SCSI Ⅱ
控制器
主存控制器
ISA、EISA
8 MHz的16位数据通路
标准总线控制器
33 MHz的32位数据通路
系统总线
多媒体
高速局域网
高性能图形
CPU
…
…
Modem

## Slide 13
3. PCI 总线结构
3.4
CPU
多媒体
PCI 桥
高速局域网
高性能图形
图文传真
PCI 总线
系统总线
33 MHz的32位数据通路
8 MHz的16位数据通路
ISA、EISA
标准总线
控制器
SCSIⅡ
控制器
存储器
Modem

## Slide 14
4. 多层 PCI 总线结构
PCI总线2
存储器
桥0
桥4
PCI设备
桥5
总线桥
桥3
桥1
设备
桥2
第一级桥
第二级桥
第三级桥
PCI总线4
PCI总线5
PCI总线3
PCI总线1
PCI总线0
存储器总线
标准总线
CPU
3.4

## Slide 15: 3.5 总线控制
一、总线判优控制
总线判优控制
分布式
集中式
主设备(模块)
对总线有 控制权
从设备(模块)
响应 从主设备发来的总线命令
1. 基本概念
链式查询
计数器定时查询
独立请求方式

## Slide 16
2. 链式查询方式
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
…
BG
数据线
地址线
BS －总线忙
BR－总线请求
BG－总线同意
3.5
I/O接口1

## Slide 17
0
BS －总线忙
BR－总线请求
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
设备地址
3. 计数器定时查询方式
I/O接口1
3.5
计数器
设备地址
1

## Slide 18
排队器
排队器
4. 独立请求方式
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
I/O接口1
I/O接口n
…
BR0
BG0
BR1
BG1
BRn
BGn
BG－总线同意
BR－总线请求
3.5

## Slide 19
二、总线通信控制
1. 目的
2. 总线传输周期
主模块申请，总线仲裁决定
主模块向从模块 给出地址 和 命令
主模块和从模块 交换数据
主模块 撤消有关信息
申请分配阶段
寻址阶段
传数阶段
结束阶段
解决通信双方 协调配合 问题
3.5

## Slide 20
由 统一时标 控制数据传送
充分 挖掘 系统 总线每个瞬间 的 潜力
同步通信
异步通信
半同步通信
分离式通信
3. 总线通信的四种方式
采用 应答方式 ，没有公共时钟标准
同步、异步结合
3.5

## Slide 21
读
命令
(1) 同步式数据输入
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
数据
3.5

## Slide 22
数据
(2) 同步式数据输出
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
写
命令
3.5

## Slide 23
不互锁
半互锁
全互锁
异步通信
主设备
从设备
请
求
回
答
单机
多机
网络通信

## Slide 24
(4) 半同步通信
同步 发送方 用系统 时钟前沿 发信号
接收方 用系统 时钟后沿 判断、识别
3.5
（同步、异步 结合）
异步 允许不同速度的模块和谐工作
增加一条 “等待”响应信号
WAIT

## Slide 25
以输入数据为例的半同步通信时序
T1 主模块发地址
T2 主模块发命令
…
T3 从模块提供数据
T4 从模块撤销数据，主模块撤销命令
Tw 当 为低电平时，等待一个 T
WAIT
Tw 当 为低电平时，等待一个 T
WAIT
3.5

## Slide 26
读
命令
WAIT
地址
数据
3.5
时钟
总线传输周期
T1
T2
TW
TW
T3
T4
(4) 半同步通信
（同步、异步 结合）

## Slide 27
上述三种通信的共同点
一个总线传输周期（以输入数据为例）
主模块发地址 、命令
从模块准备数据
从模块向主模块发数据
总线空闲
3.5
占用总线
不占用总线
占用总线

## Slide 28
(5) 分离式通信
充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力
主模块 申请 占用总线，使用完后
即 放弃总线 的使用权
从模块 申请 占用总线，将各种信
息送至总线上
一个总线传输周期
子周期1
子周期2
3.5
主模块

## Slide 29
1. 各模块有权申请占用总线
分离式通信特点
充分提高了总线的有效占用
2. 采用同步方式通信，不等对方回答
3. 各模块准备数据时，不占用总线
4. 总线被占用时，无空闲
3.5

## Slide 30: 第４章 存 储 器
4.1 概述
4.2 主存储器
4.3 高速缓冲存储器
4.4 辅助存储器

## Slide 31: 4.1 概 述
一、存储器分类
1. 按存储介质分类
(1) 半导体存储器
(2) 磁表面存储器
(3) 磁芯存储器
(4) 光盘存储器
易失
TTL 、MOS
磁头、载磁体
硬磁材料、环状元件
激光、磁光材料
非
易
失

## Slide 32
(1) 存取时间与物理地址无关（随机访问）
顺序存取存储器 磁带
4.1
2. 按存取方式分类
(2) 存取时间与物理地址有关（串行访问）
随机存储器
只读存储器
直接存取存储器 磁盘
在程序的执行过程中 可 读 可 写
在程序的执行过程中 只 读

## Slide 33
磁盘、磁带、光盘
高速缓冲存储器（Cache）
Flash Memory
存
储
器
主存储器
辅助存储器
MROM
PROM
EPROM
EEPROM
RAM
ROM
静态 RAM
动态 RAM
3. 按在计算机中的作用分类
4.1

## Slide 34
高
低
小
大
快
慢
辅存
寄存器
缓存
主存
磁盘
光盘
磁带
光盘
磁带
速度
容量
价格 位
／
1. 存储器三个主要特性的关系
二、存储器的层次结构
CPU
CPU
主机
4.1

## Slide 35
缓存
CPU
主存
辅存
2. 缓存 主存层次和主存 辅存层次
缓存
主存
辅存
主存
虚拟存储器
10 ns
20 ns
200 ns
ms
虚地址
逻辑地址
实地址
物理地址
主存储器
4.1
（速度）
（容量）

## Slide 36: 4.2 主存储器
一、概述
1. 主存的基本组成
存储体
驱动器
译码器
MAR
控制电路
读
写
电
路
MDR
地址总线
数据总线
读
写
…
…
…
…
…

## Slide 37
2. 主存和 CPU 的联系
MDR
MAR
CPU
主 存
读
数据总线
地址总线
写
4.2

## Slide 38
高位字节 地址为字地址
低位字节 地址为字地址
设地址线 24 根
按 字节 寻址
按 字 寻址
若字长为 16 位
按 字 寻址
若字长为 32 位
字地址
字节地址
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8
4
0
字节地址
字地址
4
5
2
3
0
1
4
2
0
3. 主存中存储单元地址的分配
4.2
224 = 16 M
8 M
4 M
(a) IBM360
(b) PDP11

## Slide 39
(2) 存储速度
4. 主存的技术指标
(1) 存储容量
(3) 存储器的带宽
主存 存放二进制代码的总位数
读出时间 写入时间
存储器的 访问时间
存取时间
存取周期
读周期 写周期
连续两次独立的存储器操作
（读或写）所需的 最小间隔时间
位/秒
4.2

## Slide 40
芯片容量
二、半导体存储芯片简介
1. 半导体存储芯片的基本结构
译
码
驱
动
存
储
矩
阵
读
写
电
路
1K×4位
16K×1位
8K×8位
片选线
读/写控制线
地
址
线
…
数
据
线
…
地址线
（单向）
数据线
（双向）
10
4
14
1
13
8
4.2

## Slide 41
二、半导体存储芯片简介
1. 半导体存储芯片的基本结构
译
码
驱
动
存
储
矩
阵
读
写
电
路
片选线
读/写控制线
地
址
线
…
数
据
线
…
片选线
读/写控制线
（低电平写 高电平读）
（允许读）
4.2
CS
CE
WE
（允许写）
WE
OE

## Slide 42
存储芯片片选线的作用
用 16K × 1位 的存储芯片组成 64K × 8位 的存储器
32片
当地址为 65 535 时，此 8 片的片选有效
8片
16K × 1位
8片
16K × 1位
8片
16K × 1位
8片
16K × 1位
4.2

## Slide 43
0,0
15,0
15,7
0,7
读/写控制电路
地
址
译
码
器
字线
0
15
…
…
16×8矩阵
…
…
…
0
7
D
0
7
D
位线
读 / 写选通
A
3
A
2
A
1
A
0
…
…
2. 半导体存储芯片的译码驱动方式
(1) 线选法
4.2
0
0
0
0
0,0
0,7
…
0
…
0
7
…
D
0
7
D
读 / 写选通
读/写控制电路

## Slide 44
A
3
A
2
A
1
A
0
A
4
0,31
0,0
31,0
31,31
Y 地址译码器
X
地
址
译
码
器
32×32
矩阵
…
…
A
9
I/O
A
8
A
7
A
5
6
A
Y
0
Y
31
X
0
X
31
D
读/写
…
…
(2) 重合法
4.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
31,0
0,31
…
…
I/O
D
0,0
读

## Slide 45
三、随机存取存储器 ( RAM )
1. 静态 RAM (SRAM)
(1) 静态 RAM 基本电路
A´ 触发器非端
1
T
4
T
~
触发器
5
T
T
6
、
行开关
7
T
T
8
、
列开关
7
T
T
8
、
一列共用
A 触发器原端
T1 ~ T4
T5
T6
T
7
T
8
A´
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
DOUT
读放
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择
4.2
T1 ~ T4

## Slide 46
A´
T1 ~ T4
T5
T6
T7
T8
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
读放
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择
DOUT
① 静态 RAM 基本电路的 读 操作
行选
T5、T6 开
4.2
T7、T8 开
列选
读放
DOUT
VA
T6
T8
DOUT
读选择有效

## Slide 47
T1 ~ T4
T5
T6
T7
T8
A´
A
DIN
位线A
位线A ´
列地址选择
行地址选择
写放
写放
读放
DOUT
写选择
读选择
② 静态 RAM 基本电路的 写 操作
行选
T5、T6 开
两个写放
DIN
4.2
列选
T7、T8 开
（左）
反相
T5
A´
（右）
T8
T6
A
DIN
DIN
T7
写选择有效
T1 ~ T4